Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Город __________________ "____" ________ 20__ г.

Комиссия в составе представителей:

строительно-монтажной организации______________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________________

технического надзора заказчика __________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________________

эксплуатационной организации __________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода

___________________________________________________________________________

(наименование объекта и номера пикетов на его границах,

___________________________________________________________________________

длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)

Указанные в рабочей документации значения расчетного внутреннего давления испытуемого трубопровода Pp=_____МПа и испытательного давления PИ=_____МПа.

Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности с верхним пределом измерений _____ МПа.

Цена деления шкалы манометра ______ МПа.

Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = ______ м. При указанных выше значениях внутреннего расчетного и испытательного давлений испытуемого трубопровода показания манометра Pp.М  и PИ.М должны быть соответственно:

= ______МПа          =______МПа

Допустимый расход подкачанной воды 1, определенный на 1 км

трубопровода, равен _____ л/мин или, в пересчете на длину испытуемого

трубопровода, равен _____ л/мин.

(1 - Определяется по таблице 10 СП 129.13330.2019).

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до PИ.М =______МПа и поддерживалось в течение __ мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1 МПа.

После этого давление было снижено до значения внутреннего расчетного манометрического давления PР.М =______Мпа и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность.

Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до значения испытательного давления на герметичность PГ = PР.М +P =______МПа,

отмечено время начала испытания ТН= ___ч___мин и

начальный уровень воды в мерном бачке hН= _______мм.

Испытание трубопровода производилось в следующем порядке:

___________________________________________________________________________

(указать последовательность проведения испытания и наблюдения

___________________________________________________________________________

за падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода

___________________________________________________________________________

и другие особенности методики испытания)

За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию манометра было снижено до _____ МПа,

отмечено время окончания испытания ТК= ___ч___мин  и

конечный уровень воды в мерном бачке hК= _______мм.

Объем воды, потребовавшийся для восстановления давления до испытательного, определенный по уровням воды в мерном бачке, Q = ____ л.

Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т = ТК  - ТН =_____мин

Значение расхода воды, подкачанной в трубопровод во время испытания,

равно  =____л/мин,  что менее допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.

Представитель строительно-монтажной организации ______________________________________

(подпись)

Представитель технического надзора заказчика ___________________________________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации ____________________________________________

(подпись)

Примечание портала buildingclub.ru: c основными требованиями к проведению данных испытаний Вы можете ознакомится на нашем сайте по ссылке: buildingclub.ru/gidr-isp-tr/

Таблица 10 СП 129.13330.2019

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Значение допустимого расхода подкачанной воды на испытуемый участок трубопровода длиной 1 км и более, л/мин, при приемочном испытательном давлении для труб |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | хризотилцементных | железобетонных |
| 100 | 0,28 | 0,70 | 1,40 | - |
| 125 | 0,35 | 0,90 | 1,56 | - |
| 150 | 0,42 | 1,05 | 1,72 | - |
| 200 | 0,56 | 1,40 | 1,98 | 2,0 |
| 250 | 0,70 | 1,55 | 2,22 | 2,2 |
| 300 | 0,85 | 1,70 | 2,42 | 2,4 |
| 350 | 0,90 | 1,80 | 2,62 | 2,6 |
| 400 | 1,00 | 1,95 | 2,80 | 2,8 |
| 450 | 1,05 | 2,10 | 2,96 | 3,0 |
| 500 | 1,10 | 2,20 | 3,14 | 3,2 |
| 600 | 1,20 | 2,40 | - | 3,4 |
| 700 | 1,30 | 2,55 | - | 3,7 |
| 800 | 1,35 | 2,70 | - | 3,9 |
| 900 | 1,45 | 2,90 | - | 4,2 |
| 1000 | 1,50 | 3,00 | - | 4,4 |
| 1100 | 1,55 | - | - | 4,6 |
| 1200 | 1,65 | - | - | 4,8 |
| 1400 | 1,75 | - | - | 5,0 |
| 1600 | 1,85 | - | - | 5,2 |
| 1800 | 1,95 | - | - | 6,2 |
| 2000 | 2,10 | - | - | 6,9 |
| Примечания 1 Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях допустимый расход подкачанной воды следует принимать с коэффициентом 0,7. 2 При длине испытуемого участка трубопровода менее 1 км, приведенные в таблице значения допустимого расхода подкачанной воды следует умножать на его длину, км; при длине свыше 1 км, допустимый расход подкачанной воды следует принимать как для 1 км. 3 Для трубопроводов из ПВД и ПНД со сварными соединениями и трубопроводов из ПВХ с клеевыми соединениями допустимый расход подкачанной воды следует принимать как для стальных трубопроводов, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией. 4 Для трубопроводов из ПВХ с соединениями на резиновых уплотнителях допустимый расход подкачанной воды следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией. 5 Для трубопроводов из стеклокомпозитных труб с муфтовыми и раструбными соединениями допустимый расход подкачанной воды на испытуемом участке может зависеть от диаметра трубопровода, числа стыков, длины испытуемого участка, характера материала трубопровода, а также давления, при котором проводится испытание. Испытание должно проводиться в соответствии с внутренней документацией и рекомендациями завода изготовителя труб. |